Załącznik nr 6 do SIWZ – Zestawienie asortymentowo – ilościowe oferowanego asortymentu

…………………………………

nazwa i adres Wykonawcy

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na  zakup, dostawę, wniesienie, montaż 
i uruchomienie macierzy dyskowej na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy 
ZT-SZP-226/01/52/2019

WYKONAWCA OFERUJE:

- Macierz  (4xSSD + 20HDD)

| Oferowany produkt: producent …………………………………………….. model …………………………………………………… |
| --- |
| Lp. | Nazwa parametru | Minimalna wartość parametru | Oferowane parametry i warunki - należy podać |
|  | Obudowa | System musi być dostarczony ze wszystkimi komponentami do instalacji w szafie rack 19'' o wymiarach 800 x 1000mm |  |
|  | Pojemność: | System musi zostać dostarczony w konfiguracji zawierającej minimum: 20 dysków 1200GB SAS 10k 4 dyski 960GB SSD oraz posiadać możliwość rozbudowy o kolejne dyski System musi wspierać dyski: SAS: 900GB do 1800GB SATA/NL-SAS: od 4TB do 10TB SSD: 800GB do 3200GB Budowa systemu musi umożliwiać rozbudowę do modeli wyższych bez potrzeby kopiowania/migrowania danych. (Zamawiający przez model wyższy rozumie inny model macierzy danego producenta z większą pamięcią cache oraz mocniejszymi procesorami). System musi mieć możliwość rozbudowy do 500 dysków w obrębie pary kontrolerów lub w obrębie klastra wielu kontrolerów (scale-out) w zależności od sposobu realizacji rozbudowy dla oferowanego rozwiązania. W przypadku klastrowania kontrolerów macierzy, system musi działać pod kontrolą jednego systemu operacyjnego od jednego producenta, nie dopuszczalne jest zestawienie systemu klastrowego poprzez wykorzystanie serwerów pośredniczących i oprogramowania dodatkowego. Dla rozwiązań wykorzystujących klastrowanie (scale-out) musi być możliwość rozbudowy rozwiązania do co najmniej 8 kontrolerów w klastrze. Rozwiązanie musi pozwalać na rozbudowę o dyski lun kontrolery wykonane w technologii NVMe. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania, które nie posiada takiej możliwości w przypadku gdy połowa zasobów zostanie dostarczona na dyskach Flash/SSD. |  |
|  | Kontroler | Dwa kontrolery wyposażone w przynajmniej 256GB cache każdy. Zamawiający dopuszcza alternatywnie rozwiązanie posiadające co najmniej 32GB cache oparte o RAM na kontroler jeżeli dodatkowo zostanie dostarczona z macierzą dodatkowa pamięć Flash minimum 1024GB pamięci na kontroler (wbudowana w kontroler lub formie dodatkowych dysków Flash skonfigurowanych w RAID 10). Procesory macierzy powinny być wykonane w technologii wielordzeniowej z przynajmniej 12 rdzeniami na każdy kontroler. W przypadku awarii zasilania dane nie zapisane na dyski, przechowywane w pamięci muszą być zabezpieczone za pomocą podtrzymania bateryjnego przez minimum 72 godziny lub poprzez zrzut na pamięć nieulotną. Macierz musi pozwalać na poszerzenie pamięci Cache za pomocą dysków SSD do 6TB. |  |
|  | Interfejsy | Oferowana macierz musi posiadać minimum: 8 portów 10GbE SFP+ lub 16Gb FC SFP+ 2 porty 1Gb do zarządzania 4 porty 12Gb SAS, |  |
|  | RAID | System RAID musi zapewniać taki poziom zabezpieczania danych, aby był możliwy do nich dostęp w sytuacji awarii minimum dwóch dysków w grupie RAID. |  |
|  | Kopie Migawkowe | Macierz musi być wyposażona w system kopii migawkowych, dostępny dla wszystkich rodzajów danych przechowywanych na macierzy. System kopii migawkowych nie może powodować spadku wydajności macierzy +/-5% |  |
|  | Obsługiwane protokoły | Macierz musi obsługiwać jednocześnie protokoły FC, FCoE, iSCSi, CIFS i NFS - jeśli wymagane są licencje zamawiający wymaga dostarczenia ich wraz z macierzą. |  |
|  | Inne wymagania | Macierz musi posiadać wsparcie dla wielościeżkowości dla systemów Microsoft Windows 2003/2008/2012/2016/2019, Linux, Vmware, Unix Macierz musi umożliwiać dynamiczną zmianę rozmiaru wolumenów logicznych bez przerywania pracy macierzy i bez przerywania dostępu do danych znajdujących się na danym wolumenie Macierz musi posiadać funkcjonalność priorytetyzacji zadań. Macierz musi posiadać funkcjonalność kompresji danych w trybie in-line oraz off-line na każdym rodzaju danych. Macierz musi posiadać funkcjonalność eliminacji (deduplikacji) identycznych bloków danych którą można stosować na macierzy/danych produkcyjnej dla wszystkich rodzajów danych. Macierz powinna mieć możliwość czynności odwrotnej tzn. Cofnięcia procesu deduplikacji na zdeduplikowanym wolumenie. Jeżeli oferowane rozwiązanie nie posiada funkcjonalności deduplikacji danych, zamawiający wymaga dostarczenia 4-krotności przestrzeni wyspecyfikowanej. Macierz musi mieć możliwość aktywacji funkcjonalność replikacji danych z inna macierzą tego samego producenta w trybie synchronicznym i asynchronicznym. Funkcjonalność replikacji danych musi być natywnym narzędziem macierzy. Przed procesem replikacji macierz musi umożliwiać włączenie procesu deduplikacji danych w celu optymalizacji wykorzystania łącza dla replikowanych zasobów lub zamawiający wymaga dostarczenia zewnętrznego narzędzia do deduplikowania replikowanych danych lub dwukrotnego zwiększenia pojemności ze względu na rozważaną w przyszłości replikację całości zasobów. Macierz musi posiadać możliwość automatycznego informowania przez macierz i przesyłania przez pocztę elektroniczną raportów o konfiguracji, utworzonych dyskach logicznych i woluminach oraz ich zajętości wraz z podziałem na rzeczywiste dane, kopie migawkowe oraz dane wewnętrzne macierzy. Z macierzą zamawiający wymaga dostarczenia oprogramowania które pozwala na: monitoring wykorzystania przestrzeni na macierzy; monitoring grup RAID-owych; monitoring wykonywanych backupów/replikacji danych między macierzami; monitoring wydajności macierzy; analizę i diagnozę spadku wydajności. Zamawiający dopuszcza zastosowanie oprogramowania zewnętrznego, na pełną max pojemność macierzy. Wszystkie funkcjonalności muszą być dostarczone na maksymalną pojemność macierzy Producent musi dostarczyć usługę w postaci portalu WWW lub dodatkowego oprogramowania umożliwiającą następujące funkcjonalności: a) Narzędzie do tworzenia procedury aktualizacji oprogramowania macierzowego. procedura musi opierać się na aktualnych danych pochodzących z macierzy oraz najlepszych praktykach producenta; procedura musi uwzględniać systemy zależne np., macierze replikujące; procedura musi umożliwiać generowanie planu cofnięcia aktualizacji. b) Wyświetlanie statystyk dotyczących wydajności, utylizacji, oszczędności uzyskanych dzięki funkcjonalnościom macierzy. c) Wyświetlanie konfiguracji macierzy oraz porównywanie jej z najlepszymi praktykami producenta w celu usunięcia błędów konfiguracji. Portal lub oprogramowanie może pochodzić od innego producenta niż producent macierzy, z tym że zostanie dostarczona odpowiednia licencja do maksymalnej pojemności macierzy. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą techniczną oraz odpowiednimi osobami do wykonania przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy zachowaniu należytej staranności. Do wykonania prac, których rodzaj i charakter wymagają posiadania odpowiednich uprawnień, Wykonawca zapewni personel posiadający stosowne ważne uprawnienia. |  |
|  | Gwarancja i serwis | 3 lata serwisu producenta z 4 godzinnym czasem odpowiedzi na awarie krytyczne i dostawą elementów w na następny dzień roboczy Dostarczony system musi posiadać również 3 lata subskrypcji dla dostarczonego wraz z macierzą oprogramowania, dostęp do portalu serwisowego producenta, dostęp do wiedzy i informacji technicznych dotyczących oferowanego urządzenia. Zepsute dyski zostają u Zamawiającego |  |
|  | Wdrożenie | Dostawca sprzętu zobowiązany jest do instalacji i konfiguracji sprzętu w miejscu wskazanym przez zamawiającego przy asyście pracowników Szpitala Wojewódzkiego w Łomży. Uruchomieniem i przetestowaniem mechanizmów replikacji na stworzonych wolumenach. |  |
|  | Szkolenie | Dostawca sprzętu musi przeprowadzić szkolenie dla 3 pracowników Szpitala Wojewódzkiego w Łomży w zakresie obsługi i konfiguracji macierzy. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego – w Łomży |  |
|  | Personel Wykonawcy | W okresie realizacji Umowy oraz w okresie trwania gwarancji Wykonawca gwarantuje posiadanie co najmniej dwóch pracowników z kwalifikacjami potwierdzonymi aktualnym autoryzowanym certyfikatem producenta oferowanej macierzy, uprawnionych do świadczenia usług instalacyjnych/serwisowych. |  |

…………………………………..

miejscowość, data

……………………………………..

podpis upoważnionego przedstawiciela  Wykonawcy